## Slide 1
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
การบริหารจัดการภัยแล้ง ปี พ.ศ.2561
จัดทำโดย
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Notes: Let’s start with the first presentation.
This presentation will talk about background of our department, current water situation and water resources management strategy 2015 – 2026.

## Slide 2: ประเด็นการนำเสนอ:
Page 2
ประเด็นที่ 1: ปริมาณน้ำต้นทุนของแหล่งน้ำผิวดิน (Supply)
ประเด็นที่ 2: ความต้องการน้ำ ระหว่างเดือน พ.ย. 2560 ถึง ก.พ. 2561 (Demand)
ประเด็นที่ 3: สมดุลน้ำระดับอำเภอ (Water balance)
Notes: The first topic will brief about the main mandate, human resources, and annual budget allocation of our department.
In the second point, I would like to present the water situation in Thailand.
The last point is Water Resources Management Strategy 2015-2026.

## Slide 3
ประเด็นที่ 1: ปริมาณน้ำต้นทุนของแหล่งน้ำผิวดิน
(Supply)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Notes: The last topic is Water Resources Management Strategy 2015-2026.

## Slide 4: ปริมาณน้ำนอกเขตชลประทาน :
Page 4
หน่วยงาน | จำนวน (โครงการ) | ปริมาณน้ำใช้การได้ (ล้าน ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำใช้การได้ (ล้าน ลบ.ม.)
กรมทรัพยากรน้ำ | 16,505 | 1,729.77 | 2,148.63
กรมพัฒนาที่ดิน | 369,713 |  | 
กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 2,270 | 181.49 | 251.82
รวม | 388,488 | 1,911.26 | 2,400.45
31 ต.ค. 59 | 31 ต.ค. 60
พื้นที่ | ปริมาณน้ำใช้การได้ นอกเขตชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) |  | 
 | 31 ต.ค. 59 | 31 ต.ค. 60 | ผลต่าง
ภาคเหนือ | 380.82 | 488.09 | +107.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 881.79 | 1137.05 | +255.26
ภาคกลาง | 329.70 | 353.14 | +23.44
ภาคตะวันออก | 148.11 | 204.27 | +56.16
ภาคตะวันตก | 76.05 | 97.33 | +21.28
ภาคใต้ | 94.80 | 120.49 | +25.69
รวม | 1,911.26 (71%) | 2,400.45 (90%) | +489.09 (+19%)
(95%)
(97%)
(97%)
(87%)
(80%)
(57%)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 24,293 โครงการ (ความจุเพิ่มขึ้น 157.78 ล้าน ลบ.ม.)
Notes: There are 25 main river basin in Thailand and the total length of main stream is around 87,200 km..

## Slide 5
ประเด็นที่ 2 : ความต้องการน้ำ ระหว่างเดือน พ.ย. 2560 ถึง ก.พ. 2560 (Demand)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Notes: The last topic is Water Resources Management Strategy 2015-2026.

## Slide 6: Demand นอกเขตพื้นที่ชลประทาน:
Page 6
อุปโภคบริโภค
720.95 ล้าน ลบ.ม.
อุตสาหกรรม
541.55 ล้าน ลบ.ม.
เกษตรกรรม
3,017.54 ล้าน ลบ.ม.
Notes: There are 25 main river basin in Thailand and the total length of main stream is around 87,200 km..

## Slide 7: Demand นอกเขตพื้นที่ชลประทาน:
Page 7
กิจกรรม | ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
อุปโภค-บริโภค | 721 (16%)
อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว | 542 (12%)
การเกษตร | 3,018 (66%)
รักษาระบบนิเวศ | 302 (6%)
รวม | 4,583
Chart: 
| อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว | อุปโภค-บริโภค | การเกษตร | รักษาระบบนิเวศ
Sales | 540 | 720 | 4819 | 482
การเกษตร
3,018 ล้าน ลบ.ม. (66%)
อุปโภค-บริโภค
721 ล้าน ลบ.ม. (16%)
อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว
542 ล้าน ลบ.ม. (12%)
รักษาระบบนิเวศ
302 ล้าน ลบ.ม. (6%)
Notes: There are 25 main river basin in Thailand and the total length of main stream is around 87,200 km..

## Slide 8: Demand และ Supply ทั้งประเทศ:
Page 8
ระหว่างเดือน พ.ย.60 ถึง ก.พ.61
พื้นที่ | Supply (ล้าน ลบ.ม.)
นอกเขตชลประทาน | 2,400
รวม | 2,400
กิจกรรม | Demand (ล้าน ลบ.ม.)
อุปโภค-บริโภค | 721 (16%)
อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว | 542 (12%)
การเกษตร | 3,018 (66%)
รักษาระบบนิเวศ | 302 (6%)
รวม | 4,583
Demand
Supply
Notes: There are 25 main river basin in Thailand and the total length of main stream is around 87,200 km..

## Slide 9
ประเด็นที่ 3 : สมดุลน้ำระดับอำเภอ
(Water balance)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Notes: The last topic is Water Resources Management Strategy 2015-2026.

## Slide 10: สมดุลน้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทาน:
Page 10
ระดับความขาดแคลน | ปริมาณความขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.) | จำนวน (จังหวัด) | จำนวน (อำเภอ)
ใกล้วิกฤต | ขาด > 50 | - | -
เฝ้าระวัง | 5 ≤ ขาด < 50 | 14 | 45
ปกติ | ขาด < 5 | - | -
รวม |  | 14 | 45
ระหว่างเดือน พ.ย.60 ถึง ก.พ.61
รวมอำเภอนอกเขตชลประทาน
ที่คาดว่าจะขาดน้ำ ในช่วง 4 เดือน (พ.ย.60 – ก.พ.61)
45 อำเภอ (5%)
Notes: There are 25 main river basin in Thailand and the total length of main stream is around 87,200 km..

## Slide 11: สรุปผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำของประเทศไทย:
Page 11
รวมอำเภอที่คาดว่าจะขาดน้ำ เพื่อการเกษตร ในช่วง 4 เดือน (พ.ย.60 – ก.พ.61)
45 อำเภอ (5%)
0 – 5 ล้าน ลบ.ม.
5 – 50 ล้าน ลบ.ม.
>50 ล้าน ลบ.ม.
0 – 5 ล้าน ลบ.ม.
5 – 50 ล้าน ลบ.ม.
>50 ล้าน ลบ.ม.
45
อำเภอ
(5%)
0
อำเภอ
(0%)
0
อำเภอ
(0%)
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
Notes: There are 25 main river basin in Thailand and the total length of main stream is around 87,200 km..

## Slide 12: จบการนำเสนอ : ขอบคุณครับ
Notes: 12
12